| Название Вашей организации (лаборатории) Испытательный лабораторный центр |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу |
| № 45 от 5 сентября 2017г. |
| 1. | Обследуемое рабочее место (группа работников) | Сварщик |
| 2. | Цель проведения измерений | производственный контроль |
| 3. | Стратегия проведения измерений | Стратегия измерения на основе рабочей операции по ГОСТ ISO 9612-2016 |
| 4. | Специалист, ответственный за расчёты | Санитарный врач Иванов В.В. |
| 5. | Дополнительные сведения | За продолжительность каждой операции принято среднее значение диапазона, указанного сварщиком и мастером участка (Наблюдения времени выполнения m-ой рабочей операции - в данном случае сведения получены при беседе со сварщиком и с мастером участка) |

| РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ: |
| --- |
| № п/п | Рабочая операция | Наблюдения (измерения) продолжительности | Продолжитель-ность рабочей операции | Результаты измерений уровней звука, дБ | Тип средства измерения, инструментальная неопределённость u2,m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Период планирования работ и перерывов | T1,1=90 мин. | T1=90 мин. | Lp,A,eqT,1,1=70 дБ | Персональный дозиметр шума по МЭК 61252, u2,1=1,50 дБ |
| 2 | Сварка | T2,1=240 мин. T2,2=360 мин. | T2=300 мин. | Lp,A,eqT,2,1=80,1 дБ Lp,A,eqT,2,2=82,2 дБ Lp,A,eqT,2,3=79,6 дБ | Персональный дозиметр шума по МЭК 61252, u2,2=1,50 дБ |
| 3 | Резка и зачистка | T3,1=60 мин. T3,2=120 мин. | T3=90 мин. | Lp,A,eqT,3,1=86,5 дБ Lp,A,eqT,3,2=92,4 дБ Lp,A,eqT,3,3=89,3 дБ Lp,A,eqT,3,4=93,2 дБ Lp,A,eqT,3,5=87,8 дБ Lp,A,eqT,3,6=86,2 дБ | Персональный дозиметр шума по МЭК 61252, u2,3=1,50 дБ |

| Расчёт эквивалентного уровня звука за 8-часовой рабочий день: |
| --- |
| Расчёт эквивалентного уровня звука для каждой рабочей операции |  | Lp,A,eqT,1=70,00 дБ Lp,A,eqT,2=80,79 дБ Lp,A,eqT,3=90,10 дБ |
| Расчёт вклада каждой операции в эквивалент-ный уровень звука за 8-часовой рабочий день (T0= 8 час.= 480 мин.) |  | LEX,8h,1=62,73 дБ LEX,8h,2=78,74 дБ LEX,8h,3=82,83 дБ |
| Расчёт эквивалентного уровня звука за 8-часовой рабочий день |  | LEX,8h=84,29 дБ |
| Расчёт суммарной стандартной неопределённости в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2013: |
| Расчёт для каждой операции усреднённого по результатам I выборочных измерений эквивалентного уровня звука |  | L̅p,A,eqT,1=70,00 дБ L̅p,A,eqT,2=80,63 дБ L̅p,A,eqT,3=89,23 дБ |
| Расчёт стандартной неопределённости u1a,m, характеризующей непостоянство шума при выполнении m-й операции |  | u1a,1=0,00 дБ u1a,2=0,80 дБ u1a,3=1,22 дБ |
| Расчёт стандартной неопределённости u1b,m , характеризующей непостоянство продолжи-тельности выполнения m-й операции |  | u1b,1=0,00 мин. u1b,2=60,00 мин. u1b,3=30,00 мин. |
| Определение стандартной неопределённости u3 | Определяется согласно разделу С.6 из ГОСТ ISO 9612-2016 | u3= 1 дБ |
| Расчёт значения коэффициента чувствительности c1a,m |  | c1a,1=0,01 c1a,2=0,28 c1a,3=0,71 |
| Расчёт значения коэффициента чувствительности c1b,m |  | c1b,1=0,0003 дБ*мин-1 c1b,2=0,0040 дБ*мин-1 c1b,3=0,0344 дБ*мин-1 |
| Расчёт суммарной стандартной неопределённости u(LEX,8h) |  | u2(LEX,8h)= 3,84 дБ u(LEX,8h)= 1,96 дБ |
| ИТОГ: | Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день LEX,8h = 84,29 дБ Cуммарная стандартная неопределённость u(LEX,8h) = 1,96 дБ Односторонняя расширенная неопределенность (k=1,65; P=95%) U(LEX,8h) = 3,23 дБ Расширенная неопределенность (k=2; P=95%) U(LEX,8h) = 3,92 дБ |

Заказ программы для расчёта параметров шума по ГОСТ ISO 9612-2016:

Сайт:     TnsLab.ru

E-mail:    SfLab@mail.ru

Тел:    8-913-120-97-57